Код ОКП 42 1532

# Измеритель дымности отработавших газов

### МЕТА- 01 МП 0.43

ПАСПОРТ

М 045.000.00 ПС

2015 г.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИБОРЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

1.1 Измерители дымности отработавших газов Мета – 01 МП (далее - прибор) предназначены для экспрессного измерения дымности отработавших газов автомобилей, оснащенных двигателями с воспламенением от сжатия, тракторов, а также других транспортных средств и стационарных установок с дизельными двигателями, тепловозов, морских и речных судов, а также сельскохозяйственных машин на соответствие ГОСТ Р 52160-2003, ГОСТ 17.2.2.02-98, ГОСТ Р 50953-96.

Прибор позволяет проводить измерение дымности автомобилей, оснащенных двигателями с воспламенением от сжатия по ГОСТ Р 52160-2003 в следующем режиме:

- регистрация пикового (максимального) значения дымности в режиме свободного ускорения двигателя.

Возможно измерение в дополнительном режиме:

- регистрация  текущего  значения  дымности в режиме максимального числа оборотов вала двигателя.

В приборе предусмотрено:

- индикация условий измерения: атмосферного давления и температуры окружающего воздуха;

- автоматическая регистрация и хранение пиковых значений дымности в цикле до 10-ти ускорений двигателя, выбор четырех последних значений и вычисление среднего значения;

- измерение и автоматическая коррекция показаний по температуре отработавших газов;

- вывод результатов измерения дымности в выбранном  режиме в виде  протокола на печатающее устройство или в базу данных компьютера;

- сохранение в энергонезависимой памяти данных до 40 резуль-

татов одиночных измерений дымности ТС с возможностью их вывода в

виде  протокола на печатающее устройство или в базу данных компьютера. Данные сохраняются не менее пяти суток при отключенном питании прибора;

- часы реального времени; установки времени и даты сохраняются не менее пяти  суток при отключенном питании приборного блока;

- контроль  снижения напряжения  батареи  питания  сверх предельного значения.

Завод-изготовитель -	ООО НПФ "МЕТА"

Почтовый  адрес:

445359, Самарская обл,.г.Жигулевск, ул.Радиозаводская 1, а/я 25,

телефон: (84862)  2-18-55,  2-39-48

1.2 Основные технические данные

| Наименование характеристик | Значения характеристик |
| --- | --- |
| Диапазон измерения дымности: - в единицах коэффициента поглощения света К , не менее, м-1 - в единицах коэффициента ослабления света N, % | 0 – ∞ 0,0 – 100,0 |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности, м-1, не более при коэффициенте поглощения 1,6 - 1,8 м-1 | ( 0,05 |
| Номинальная цена единицы наименьшего разряда: - коэффициента поглощения, м-1 - коэффициента ослабления , % | 0,01 0,1 |
| Фотометрическая база, м | 0,43 |
| Потребляемая мощность от источника питания, Вт, не более | 15 |
| Масса основных составных частей, кг, не более: - модуль контроля дымности Мета-01МП 0.43 - пробозаборное устройство Мета-01МП 0.43 - пульт управления Мета-01МП 0.43 | 10 1,0 0,4 |
| Габаритные размеры основных составных частей, мм, не более: - модуль контроля дымности Мета-01МП 0.43 - пробозаборное устройство Мета-01МП 0.43 - пульт управления Мета-01МП 0.43 | 670×350×210 2385×445×45 220×75×40 |
| Средняя наработка на отказ, ч, не более | 5000 |
| Средний срок службы, лет, не менее | 8 |
| Среднее время восстановления работоспособного состояния, ч, не менее | 3 |

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1 Комплект поставки прибора соответствует таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Обозначение | Кол., шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Модуль контроля дымности | М 045.100.00 | 1 |  |
| Пульт управления | М 045.300.00 | 1 |  |
| Зарядное устройство | М 122.000.00-04 | 1 |  |
| Пробозаборное устройство | М 045.400.00 | 1 |  |
| Кабель связи | М 045.600.00 | 1 |  |
| Контрольный светофильтр | М 006.02.05.00.00 | 1 |  |
| Ящик укладочный | М 045.900.00 | 1 |  |
| Паспорт | М 045.000.00 ПС | 1 |  |
| Руководство по эксплуатации | М 045.000.00 РЭ | 1 |  |

Примечание - По дополнительным заявкам потребителя поставляется малогабаритный термопринтер с блоком питания 220 В, 50 Гц .

3  РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ

ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Средний срок службы  прибора не менее 8 лет при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Гарантийная наработка на отказ  не менее 5000 ч.

3.1  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ  (ПОСТАВЩИКА)

3.1.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие измерителя дымности отработавших газов «МЕТА-01МП.043» требованиям технических условий и конструкторской документации при соблюдении правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

3.1.2   Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 месяцев со  дня  ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев.

3.1.3. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет прибор  по предъявлению гарантийного талона.

Ремонт приборов в течение послегарантийного срока осуществляется предприятием-изготовителем  с оплатой  стоимости потребителем.

4  СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Измеритель дымности отработавших газов МЕТА-01МП 0.43

М 045.000.00    №______________

Упакован______________________________________________________

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

________________      __________________                   __________________

должность                   личная подпись                     расшифровка подписи

____________________________

год, месяц, число

5  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Измеритель дымности отработавших газов МЕТА-01МП 0.43  М 045.000.00  заводской номер   __________  изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями   государственных стандартов,  действующей технической документацией  и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

МП_______________                      _______________

личная подпись                           расшифровка подписи

_______________

год, месяц, число

6 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

6.1 Прибор допускает транспортирование в транспортной таре всеми видами крытых наземных и водных транспортных средств (в железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования -   группа II по ГОСТ 15150 - 69;

6.2  Приборы в упаковке предприятия - изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя с ограничением по воздействию пониженной температуры до минус 30 °С.

7 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИИ

7.1 В случае отказа прибора или неисправности его в период действия гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке владелец прибора должен направить в адрес предприятия-изготовителя или в адрес предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, следующие документы:

- заявку на ремонт (замену);

- дефектную ведомость;

- гарантийный талон.

В дефектной ведомости должно быть указано: модель прибора, дата выпуска, дата продажи, заводской номер прибора и характер неисправности, а также наименование предприятия-потребителя, его адрес и контактный телефон.

Адрес предприятия-изготовителя:  ООО НПФ "МЕТА"

445359 Самарская обл. г. Жигулевск,  ул. Радиозаводская 1, а/я 25,

тел/факс  (84862)                 2-18-55,  2-39-48

Таблица поверки

измерителя дымности отработавших газов  МЕТА-01МП

и аттестации контрольного светофильтра

| № прибора | Дата поверки | Заключение (годен, негоден) | Поверитель (подпись, оттиск клейма) |
| --- | --- | --- | --- |

| № светофильтра | Дата поверки | Коэффициент поглощения, м-1 | Поверитель (подпись, оттиск клейма) |
| --- | --- | --- | --- |

Завод-изготовитель -	ООО НПФ "МЕТА"

Почтовый  адрес:

445359, Самарская обл,.г.Жигулевск, ул.Радиозаводская 1, а/я 25,

телефон: (84862)  2-18-55,  2-39-48

Гарантийный талон

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие:     Измеритель дымности отработавших газов

МЕТА-01МП 0.43

_____________ТУ 42 1532-006-21298618-2005__________________

номер ТУ

Номер и дата выпуска______________________________________

заполняется заводом-изготовителем

Приобретено_________________________________________________

дата, подпись и штамп торгующей организации

Введено в эксплуатацию __________________________________

дата и  подпись

Принято на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием

______ООО НПФ "МЕТА"_______города____Жигулевска_______

Подпись и печать руководителя ремонтного  предприятия

Подпись и печать руководителя учреждения  владельца